## Slide 1
module vending_machine
i_input_coin
(투입할 동전 선택)
i_select_item
(꺼낼 상품 선택)
i_trigger_return
(잔액 반환)
o_available item
(구매 가능한 상품 종류)
o_output_item
(나온 상품 종류)
o_return_coin
(반환된 동전 종류)
stopwatch
(잔액 반환까지 남은 시간)
current_total
(잔액)
num_coin (동전 종류별 남은 개수)
num_item (상품 종류별 남은 개수)
current_total (잔액)
stopwatch (잔액 반환까지 남은 시간)
return_finished
maintain_trigger_return
lack_coin_test (자판기에 남은 동전 개수)
reset_n
잔액 반환 동작에 필요
states (clk posedge에서만 update)
other states

## Slide 2
state | 초기 상태 (reset_n = 0) | 설명
num_coin | [‘d5, ‘d5, ‘d5] | i_input_coin[i]==1이면 num_coin[1]에 1을 더한다.
num_item | [‘d10, ‘d10, ‘d10, ‘d10] | i_select_item[i]==1이면 num_item[i]에서 1을 뺀다.
current_total | 0 | i_input_coin[i]==1이면 i_input_coin[i]*kkCoinValue[i]을 더한다.
stopwatch | `kWaitTime (‘d10) | clk cycle 1번마다 1씩 빼고, 0이 되면 일단 그대로 유지하면서 잔액 반환을 실행한다. 사용자가 특정 행동을 하거나 반환이 끝나면 다시 초기값으로 돌아온다.
return_finished | 0 | 잔액 반환에 사용되는 state로, 반환이 끝난 순간에 1이 되며 reset_n==0이거나 동전을 다시 넣으면 0으로 돌아온다.
maintain_trigger _return | 0 | 잔액 반환에 사용되는 state로, i_trigger_input==1이면 1이 됐다가 반환이 끝나면 0으로 돌아온다.
lack_coin_test | x | o_available_item을 결정하기 위해 필요하다. 초기값은 어떤 상품을 구매했다고 “가정”했을 때 남은 잔액이다.